Цифровой аудиоплеер

Cayin N3Pro

Краткая инструкция по эксплуатации

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цифровой аудиоплеер N3Pro x 1,  защитный чехол х 1, защита для экрана х 1, USB кабель Type-C х 1, инструкция по эксплуатации х 1.

Спасибо за то, что выбрали цифровой аудиоплеер Cayin N3Pro.

Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Мультифункциональная кнопка (Громкость, Включение/Выключение устройства, Включение/Выключение экрана)

- Предыдущий трек/перемотка назад

- Воспроизведение/пауза/подтверждение

- Следующий трек/ перемотка вперед

- 4.4мм Балансный выход на наушники / линейный выход

- 3.5мм выход на наушники

- 3.5мм линейный выход

- Многофункциональный USB порт (Type-C)

- Кнопка «Домой» / возврат

- Электровакуумная кнопка

- Сенсорный экран

- Процессор

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство

- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

- Не располагайте устройство вблизи с устройствами, излучающими сильное магнитное поле.

- Чтобы избежать поломки устройства:

- Не роняйте и не применяйте к устройству и аксессуарам чрезмерную силу.

- Не используйте устройство в задымленных помещениях.

- Не используйте никакие химические очистители при чистке устройства.

- Не используйте устройство во время грозы.

- Не разбирайте устройство – это может привести к его поломке и потере гарантии.

Батарея

Не располагайте устройство вблизи источников огня или высокой температуры – это может повлечь за собой взрыв батареи. Если вы заметили чрезмерный нагрев устройства, немедленно прекратите его использование, в противном случае оно может выйти из строя. В случае замены батареи, она должна быть заменена на батарею такого же типа и с такими же спецификациями.

СПЕЦИФИКАЦИИ

| Общая информация |
| --- |
| ЦАП | АК4493EQ x 2 |
| Bluetooth | 5.0 (LDAC, UAT, AAC, SBC) |
| USB | Тип-С (цифровое аудио, зарядка, OTG) |
| Аккумулятор | 3.7В 4100 мАч |
| Память | Одна TF карта до 1 ТБ |
| Дисплей | IPS 3.2 “ (480 x 360) |
| WIFI | IEEE802.11.2.4 Ггц |

| Выход на наушники |
| --- |
| 3.5 | Номинальная мощность | 32 Ом | 150 Ом | 300 Ом |
|  |  | 250 мВт | 53 мВт | 57 мВт |
|  | Выходное сопротивление | 0.6 Ом |
|  | Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
|  | КНИ+шум | 0,003% |
|  | Динамический диапазон | 118 дБ |
|  | Разделение каналов | 75 дБ |
| 4.4 | Номинальная мощность | 32 Ом | 150 Ом | 300 Ом |
|  |  | 800 мВт | 220 мВт | 110 мВт |
|  | Выходное сопротивление | 1.0 Ом |
|  | Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
|  | КНИ+шум | 0,002% |
|  | Динамический диапазон | 119 дБ |
|  | Разделение каналов | 110 дБ |

| Линейный выход |
| --- |
| 3.5 | Выходной уровень | 2.0 В/1.5 В/ 1.0 В (@10кОм) |
|  | Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
|  | КНИ+шум | 0.0008% |
|  | Динамический диапазон | 118дБ |
|  | Отношение сигнал/шум | 118дБ |
|  | Разделение каналов | 100дБ |
| 4.4 | Выходной уровень | 4.0 В/3.0 В/ 2.0 В (@600 Ом) |
|  | Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
|  | КНИ+шум | 0.0008% |
|  | Динамический диапазон | 118дБ |
|  | Отношение сигнал/шум | 118дБ |
|  | Разделение каналов | 100дБ |

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

| Проблема | Описание | Решение |
| --- | --- | --- |
| Устройство не включается | Аккумуляторная батарея разряжена | Зарядите устройство |
| Нет звука в наушниках | Громкость установлена на минимум | Отрегулируйте уровень громкости |
|  | Наушники повреждены или неправильно выполнено подключение | Замените наушники и проверьте все подключения |
|  | Выходная мощность музыкального файла слишком мала | Воспроизведите другой файл, чтобы убедиться в том, что проблема не заключалась в самом файле |
| У файла отсутствует расширение | Иногда такое случается при обработке CUE файлов | Отредактируйте CUE файл |
| Ошибка при воспроизведении файла | Файл был перемещен или удален | Обновите медиа библиотеку |
| Устройство не распознается как USB ЦАП | Драйвер был не установлен или установлен неправильно | Установите драйвер и выберите N3 в качестве устройства вывода звука |
| Система зависла |  | Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы перезагрузить плеер, или используйте тонкий неметаллический предмет (например, зубочистку) и нажмите на кнопку «Сброс». |

СЕРВИС

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте  https://blade.ru/service/

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Использовать строго по назначению.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Изготовитель: Zhuhai Spark Electronic Equipment Co., Ltd./Чжухай Спарк Электроник Эквипмент Ко., Лтд. Адрес: No.9 Lianfa Road, Shuanglin Zone, Liangang Industrial Park, Zhuhai City, Guangdong, China/ №9 Лианфа Роуд Шаунлин зоун, Лианганг Индастриал Парк, Чжухай Сити, Гуандун, Китай. Страна изготовления: Китай. Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».  Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Информация об импортере, уполномоченной организации, ЕАС сертификации и дата изготовления указаны на упаковке.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 2 года.