Цифровой аудиоплеер

Cayin N8

Инструкция по эксплуатации

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цифровой аудиоплеер Cayin N8 – x1. Закаленное защитное стекло на экран – х1. Защитный чехол – х1. Кабель питания USB для передачи музыкальных файлов и USB-ЦАП подключения– х1. Type-C – 3,5 мм коаксиальный кабель для S/PDIF выхода. Type-C – RAC коаксиальный адаптер для S/PDIF выхода (при подключении стандартного RCA коаксиального кабеля). 4,4 мм – XLR адаптер для балансного линейного выхода. 4,4 мм – 2,5 мм балансный адаптер (для линейного выхода или подключения наушников с балансным разъёмом 2,5 мм). Гарантийный талон – х1. Инструкция по эксплуатации – х1. Сертификат качества – х1. Логотип Hi-Res Audio – х2.

Спасибо за то, что выбрали цифровой аудиоплеер Cayin N8.

Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Спецификации устройства и описание в инструкции по эксплуатации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Выбор между ламповым и твердотельным усилителем при подключении наушников к несимметричному выходу

- Выход для наушников: 4,4 мм балансный и 3,5 мм несимметричный

- Линейный выход: 4,4 мм балансный и 3,5 мм несимметричный

- Цифровой выход: USB Audio, S/PDIF и I2S

- Поддержка множества профилей Bluetooth

- Поддержка упрощенного обновления прошивки (OTA) через беспроводные Wi-Fi сети, работающих в двух частотных диапазонах: 2,4ГГц и 5ГГц

- Воспроизведение всех популярных аудио форматов

- Большой объем внутренней памяти – 128 Гб. Поддержка внешней TF карты емкостью до 512 Гб. Также увеличение памяти возможно с помощью USB On-The-Go

- Высокоскоростная передача данных с помощью USB 3.0

- Патентованное программное обеспечение с поддержкой технологий быстрой зарядки Quick Charge 2.0 от Qualcomm и Pump Express от MediaTek

- Удобный дизайн, наличие несенсорных кнопок (пара многофункциональных колесиков управления на боковой панели и кнопка «Домой/Вернуться» с световым индикатором режима воспроизведения на передней панели) для быстрого управления в слепую.

- Всеобъемлющий набор кабелей и аксессуаров

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Бережно обращайтесь с устройством.

- Не пытайтесь самостоятельно производить починку, разборку устройства.

- Не располагайте устройство в непосредственной близости от воды, огня и иных объектов, создающих экстремальные для работы условия.

- Не ставьте на устройство любые самовоспламеняющиеся предметы.

- Не пользуйтесь устройством во время зарядки.

- Не располагайте устройство вблизи источников сильного магнитного поля.

- Не пользуйтесь устройством во время грозы.

- Не используйте химические растворители или моющие средства для чистки устройства.

- Во время зарядки или воспроизведения устройство может нагреваться.

- Прежде чем вставлять наушники, должным образом настройте громкость звука.

- Если Вы не пользуйтесь устройством в течение длительного времени, периодически ставьте плеер на подзарядку.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 4,4 мм балансный линейный выход/4,4 мм балансный выход для наушников

- 3,5 мм несимметричный выход для наушников

- 3,5 мм несимметричный линейный выход

- Многофункциональное колесо управления (громкость, включить/выключить, экран включен/выключен)

- Многофункциональная кнопка управления (воспроизведение/пауза/стоп, предыдущий/следующий трек)

- Домой/Вернуться

- Многофункциональный USB-порт (Type-C)

- TF-карта

- I²S выход через мини HDMI (Type C)

- Сброс

- LED индикатор работы устройства

- Сенсорная панель

- Индикатор работы лампового усилителя

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Устройство не включается | Слишком низкий заряд батареи | Зарядите устройство и снова включите |
|  | Температура окружающей среды слишком высокая, либо низкая | Не пользуйтесь устройством при экстремальных температурах |
| Автоматическое выключение при воспроизведении | Слишком низкий заряд батареи | Зарядите устройство, не пользуйтесь устройством при крайне низком заряде батареи |
| Нет звука в наушниках | Слишком тихий звук | Подсоедините правильно |
|  | Наушники повреждены или не правильно подсоединены | Поменяйте наушники, убедитесь, что они подсоединены правильно |
| Музыкальные файлы не воспроизводятся | Файл поврежден | Удалите поврежденный файл |
|  | Плеер не поддерживает формат файла | Проигрывайте другие файлы |
| Ошибка в воспроизведении файла | Музыкальный файл был изменен или перемещен | Обновите музыкальную библиотеку |
| USB ЦАП не распознается | Драйвер не был установлен или был установлен неправильно | Скачайте и установите подходящий драйвер для USB Audio на сайте http://en.cayin.cn/ |
|  | Программное обеспечение на компьютере не определяет плеер как выходное аудио устройство | Выберете N8 как выходное аудио устройство на Вашем компьютере |
| Остановка работы системы |  | Удерживайте кнопку включения или сброса для перезагрузки плеера |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Общая информация об устройстве |
| --- |
| ЦАП: AK4497EQ*2 | Лампа: KORG Nutube 6P1 |
| Bluetooth: 4.2 | Обновление прошивки: OTA или ручное (через TF карту) |
| Дисплей: IPS 3.2" (480*360) | Аккумулятор: 3.7В 7000мА*ч |
| Размер:128*74*21мм | Вес нетто: 380г±5г |

| Аккумулятор |
| --- |
| Время работы аккумулятора | Условия | Экран выключен, режим сопряжения выключен, воспроизведение музыкальных файлов разных форматов средних частот, громкость 40 |
|  | 32 Ом | 3.5мм несимметричный выход | 4.4 мм балансный выход |
|  |  | Ламповый усилитель | Твердотельный усилитель |  |
|  | STD | 8.5 ч | 9.5 ч | 9.5 ч |
|  | HIGH² | 7.5 ч | 8.5 ч | 8.5 ч |
| Время зарядки аккумулятора | Условия | Стандартное зарядное устройство (5В-2A) | Quick Charge QC2.0 |
|  | Время | ~6 ч | ~4.5 ч |

| Выход для наушников |
| --- |
| 3.5мм | Номинальная мощность | STD | 32 Ом | 230 мВт |
|  |  |  | 150 Ом | 70 мВт |
|  |  |  | 300 Ом | 35 мВт |
|  |  | HIGH² | 32 Ом | 400 мВт |
|  |  |  | 150 Ом | 100 мВт |
|  |  |  | 300 Ом | 50 мВт |
|  | Частотный диапазон | 20Гц-20кГц(±0.2дБ, Fs=192кГц) |
|  | КНИ+шум | 0.0008% (1кГц,Fs=44.1кГц; 20Гц-20кГц, A-Weighted) |
|  | Динамический диапазон | 118дБ (20Гц-20кГц, A-Weighted) |
|  | Отношение сигнал/шум | 120 дБ (20Гц-20кГц, A-Weighted) |
|  | Разделение каналов | 75 дБ (1кГц, Fs=44.1кГц) |
|  | Выходное сопротивление | 0.6 Ом |
| 4.4 мм |  |  |
|  | Номинальная мощность | STD | 32 Ом | 480 мВт |
|  |  |  | 150 Ом | 150 мВт |
|  |  |  | 300 Ом | 80 мВт |
|  |  | HIGH² | 32 Ом | 750 мВт |
|  |  |  | 150 Ом | 400 мВт |
|  |  |  | 300 Ом | 200 мВт |
|  | Частотный диапазон | 20Гц-20кГц(±0.2дБ, Fs=192кГц) |
|  | КНИ+шум | 0.0006% (1кГц,Fs=44.1кГц; 20Гц-20кГц, A-Weighted) |
|  | Динамический диапазон | 120 дБ (20Гц-20кГц, A-Weighted) |
|  | Отношение сигнал/шум | 122 дБ (20Гц-20кГц, A-Weighted) |
|  | Разделение каналов | 110 дБ (1кГц, Fs=44.1кГц) 110дБ |
|  | Выходное сопротивление | 1.2 Ом |

| Линейный выход |
| --- |
| 3.5 мм | Выходной уровень | 2.1В (10 кОм) |
|  | Частотный диапазон | 20Гц-20кГц(±0.2дБ,Fs=192кГц) |
|  | КНИ+шум | 0.0006% (1кГц,Fs=44.1кГц;20Гц-20кГц,A-Weighted) |
|  | Динамический диапазон | 120дБ (20Гц-20кГц,A-Weighted) |
|  | Отношение сигнал/шум | 122дБ (20Гц-20кГц,A-Weighted) |
|  | Разделение каналов | 101дБ (1кГц,Fs=44.1кГц) |
| 4.4 мм | Выходной уровень | 4.3В(10кОм) |
|  | Частотный диапазон | 20Гц-20кГц(±0.2дБ,Fs=192кГц) |
|  | КНИ+шум | 0.0006% (1кГц,Fs=44.1кГц;20Гц-20кГц,A-Weighted) |
|  | Динамический диапазон | 120дБ (20Гц-20кГц,A-Weighted) |
|  | Отношение сигнал/шум | 122дБ (20Гц-20кГц,A-Weighted) |
|  | Разделение каналов | 101дБ (1кГц,Fs=44.1кГц) |

| Цифровой интерфейс |
| --- |
| I²S | Коннектор：HDMI Type C (мини HDMI) |
|  | PCM: до 32Бит/384кГц |
|  | DSD: до DSD256 |
| S/PDIF коаксиальный | Коннектор：USB-C(75Ом) |
|  | PCM: до 24Бит/384кГц |
|  | DSD: до Dop128 |
| USB Audio выход | Коннектор：USB-C |
|  | PCM: до 32Бит/384кГц |
|  | DSD: до DSD 256 |
| USB Audio вход | Коннектор：USB-C, Асинхронное USB Audio Class 2.0 |
|  | Поддержка Windows(требуется установка драйверов), Mac OS, Android(частично) |
|  | PCM: до 24Бит/192кГц |
|  | DSD: до DSD 128, поддержка Native, Dop и D2P |
| Bluetooth | Кодеки передачи (Audio Source): aptX, SBC, поддержка до 16 бит/44.1 кГц |
|  | Кодеки приема (Audio Sink): SBC, поддержка до 16 бит/44.1 кГц |

СЕРВИС

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте  http://www.blade.ru/?id=36.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сертификат соответствия № RU C-CN.АЖ26.В.02233 срок действия по 11.04.2023 включительно. Выдан органом по сертификации ООО «Гамма-Тест», адрес 129281, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д.32, корп.3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Контактная информация: info@gamma-test.ru. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Изготовитель: Zhuhai Spark Electronic Equipment  Co., Ltd./ Чжухай Спарк Электроник Эквипмент Ко., Лтд. Адрес: No.9 Lianfa Road, Shuanglin Zone, Liangang Industrial Park, Zhuhai City, Guangdong, China/ №9 Лианфа Роуд, Шаунлин зоун, Лианганг Индастриал Парк, Чжухай Сити, Гуандун, Китай. Сделано в Китае. Импортер и уполномоченная организация: ООО «Техпорт». Адрес: 115172  г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1, пом. LXXXVI ОФИС 1А. Контактная информация: oootechport@ya.ru. Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 2 года. Дата изготовления: указана на упаковке.